# ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 26 січня 2012 року № 311-VІ

(XXIV сесія VI скликання)

зі змінами внесеними рішеннями районної ради:

від 19 липня 2012 року № 408-VІ (ХХІХ сесія VІ скликання)

від 25 червня 2013 року № 615-VІ (ХLIV сесія VІ скликання)

від 22 квітня 2016 року № 169-VІІ (VІІІ позачергова сесія VІІ скликання)

від 26 травня 2016 року № 173-VІІ (ІХ сесія VІІ скликання)

від 24 червня 2016 року № 200-VІІ (Х позачергова сесія VІІ скликання)

від 22 липня 2016 року № 214-VІІ (ХІ позачергова сесія VІІ скликання)

від 09 серпня 2016 року № 224-VІІ (ХІІ сесія VІІ скликання)

від 06 жовтня 2016 року № 255-VІІ (ХІІІ сесія VІІ скликання)

від 27 квітня 2017 року № 408-VІІ (ХХІІ сесія VІІ скликання)

від 21 червня 2017 року № 450-VІІ (ХХІV позачергова сесія VІІ скликання)

від 03 серпня 2017 року № 468-VІІ (ХХV сесія VІІ скликання)

від 24 листопада 2017 року № 567-VІІ (ХХІХ сесія VІІ скликання)

від 28 лютого 2018 року № 682-VІІ  (ХХХІV сесія VІІ скликання)

від 11 травня 2018 року № 773-VІІ (ХХХVІІ позачергова сесія VІІ скликання)

від 19 липня 2018 року № 829-VІІ (ХL сесія VІІ скликання)

# П Р О Г Р А М А

«Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки»

# П Р О Г Р А М А

Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки

# Розділ  1.   Загальні положення

Районна програма  «Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки» (далі Програма) розроблена  відповідно до:

Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України на             2006-2020 роки»;

Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»;

обласної програми «Питна вода Харківської області» на 2006-2020 роки від 28 березня 2006 року № 29-IV.

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою та визначає основну стратегію розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Красноградського району.

Забезпечення питною водою є для району однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Розроблення Програми обумовлено:

незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;

незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення;

високою енергоємністю систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;

недостатністю використання підземних вод для питного водопостачання населення;

необхідністю приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення у відповідність з фактичними витратами на виробництва;

обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

# Розділ 2. Сучасний стан водопостачання та водовідведення

# Красноградського району

Основними джерелами водопостачання м. Красноград, сел. Дослідне, с. Наталине,      с. Піщанка, с. Улянівка є підземні водні ресурси біля річки Берестової. Підземні прісні води представлені 8 артезіанськими свердловинами, з яких ведеться видобування води, що використовується для господарсько-питного, виробничо-технічного водопостачання і для забезпечення водою населення. Вода відповідає вимогам ДЕСТ 2874-82 «Вода питна», показники якості якої постійно контролюються лабораторією КП «Водоканал», районною санітарно-епідеміологічною станцією. Вода подається цілодобово. Добова подача води становить 3,1 тис.м3/добу, пропуск стоків – 1,2 тис.м3/добу.

Балансові запаси прісних підземних вод складають – 10 630 м3/добу.

Станом на 01.01.2012 року в районі користуються послугами водопостачання:

- населення - 12748 абонентів;

- підприємства  - 286 абонентів.

На балансі підприємства знаходиться 163 879 м/п водопровідних мереж. З них:

- центральний водовід – 7 700 м/п;

- вуличний водовід – 100 000 м/п;

- внутрішньоквартальні мережі – 56 179 м/п.

Нараховується 56 водорозбірних колонок.

Водопровідні мережі підлягають заміні, так як зношеність та амортизація    становить 75%.

Насосна станція другого підйому, яка складається з двох резервуарів ємністю           2 000 м3, насосів ЦНС  300-1200 - 1 шт., ЦНС 180-1200 – 2 шт. вимагає реконструкції  насосного обладнання меншої енергоємності.

Очисні споруди м. Красноград забезпечені обладнанням для повної біологічної очистки згідно з нормативами, які діяли на час їх будівництва.

Обсяг послуг з водовідведення та біологічної очистки стічних вод, які може виконати підприємство – 7 800 м3/добу, на даний момент фактично приймає                      1200 м3/добу (вимагає реконструкції).

На балансі підприємства знаходиться 68 451 м/п каналізаційних  мереж. З них:

- центральна –  9 800 м/п;

- вулична – 42 200 м/п;

- внутрішньоквартальні мережі – 16 451 м/п.

Мережі колекторів та трубопроводів підлягають заміні або санації, так як зношеність та амортизація становить 75%.

# Таблиця 1

Дані

про втрати питної води по Красноградському району  за 2011 рік

| № п/п | Найменування показників | Одиниця виміру | За 2011 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано води у мережу | тис.м3 | 1109,9 |
| 2. | Відпущено води усім споживачам | тис.м3 | 834,0 |
| 3. | Втрати питної води, всього | тис.м3 | 275,9 |
| 4. | у т.ч. втрати у водопровідних мережах | тис.м3 | 273,0 |
| 5. | Втрати питної води у водопровідних мережах у % до води, відпущеної всім споживачам | % | 32,7 |
| 6. | Втрати питної води у водопровідних мережах у % до води, поданої в мережу | % | 24,6 |

# Таблиця 2

# Характеристика водопровідних мереж

| Діаметри Матеріал | 50-100 мм | 110-150 мм | 160-200 мм | 210-300 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 42400 | 18330 | 14753 | 13403 |
| Поліетилен | 7120 | 8161 | - | - |
| Чавун | 9140 | 7302 | 37740 | 5530 |
| Разом: | 58660 | 33793 | 52493 | 18933 |

# Таблиця 3

Характеристика водопровідно-насосних станцій

| Місце розташування (адреса) | Рік вводу в експлуатацію | Кількість насосного обладнання | Марки насосів | Проектна потужність, м3/добу | Фактичне навантаження, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м. Красноград вул. Українська, 2-а | 1973-1974 | 6 шт. | ЦНС-300-120 ЦНС-180-128 | 11 тис.м3 | 3100 |

# Таблиця 4

# Характеристика каналізаційних колекторів та мереж

| Матеріали труб | від 50 до 100 мм | від 100 до 300 мм | від 300 до 700 мм | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | - | 2500 | 3740 | 6240 |
| Чавун | 2350 | 17260 | 6830 | 26440 |
| Залізобетон | - | - | 3650 | 3650 |
| Асбоцемент | - | 7820 | 4840 | 12660 |
| Кераміка | - | 9550 | 5530 | 15080 |
| Поліетилен | - | 1345 | 3125 | 4470 |
| Разом: | 2350 | 38475 | 27715 | 68540 |

# Розділ  3.  Мета і завдання програми

Метою програми є покращання рівня забезпечення населення  Красноградського району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства.

Досягнення виконання цієї програми принесе користь здоров’ю населення, сприятиме охороні навколишнього середовища від забруднення та стимулюватиме економічний розвиток  району.

# Розділ 4.  Заходи виконання програми

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

- поліпшення якості питної води;

- розвиток систем водопостачання та  водовідведення;

- забезпечення енергозбереження;

- підвищення надійності роботи систем питного водопостачання;

- економія водних ресурсів.

# Розділ 5. Етапи реалізації Програми

Виконання програми планується здійснити поетапно. Для виконання завдань визначено такі терміни:

Перший етап:   2012 - 2015 роки;

Другий етап:    2016 - 2020  роки.

# Розділ 6.  Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів місцевих   бюджетів   (з   урахуванням   заходів,  які фінансуються в рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються);

- коштів підприємства водопровідно-каналізаційного господарства;

- інших джерел фінансування.

Розділ 7.  Очікувані  результати від реалізації Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення надійності та ефективності роботи системи водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг з питного водопостачання, що надаються населенню м. Харкова та іншим населеним пунктам області;

- поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

- впровадження на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства  сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

- підвищення рівня економічної ефективності функціонування підприємств;

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання;

- модернізацію інфраструктури підприємств.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                        К. Фролов