ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 27 червня 2014 року № 844-VІ

(LXII сесія VІ скликання)

ПРОГРАМА

«Модернізація систем централізованого теплопостачання міста Краснограда

та сіл Красноградського району

по забезпеченню скорочення споживання природного газу та його заміщенню

на інші види палива на 2014 - 2017 роки»

м. Красноград - 2014

I. Мета та основні завдання Програми

Метою даної Програми є визначення шляхів, заходів по досягненню конкретних технічних рішень:

- скорочення витрат газу та електричної енергії на вироблення та постачання теплової енергії споживачам від існуючих котелень;

- заміщення природного газу альтернативними видами палива при забезпеченні окремих споживачів тепловою енергією;

- зменшення втрат теплової енергії при транспортуванні до споживачів по тепловим мережам;

- подальше впровадження приладового обліку теплової енергії, спожитої споживачами.

II. Заходи щодо виконання та очікувані результати

Заходи по скороченню витрат газу на вироблення та постачання теплової енергії, заміщення споживання природного газу альтернативними видами палива базуються на висновках, наведених у звіті по енергетичному аудиту і обстеженнях джерел теплової енергії та теплових мереж Красноградського підприємства теплових мереж, проведених КП «Обласним інформаційно-технічним центром» у 2012 році та на матеріалах «Оптимізованої схеми перспективного розвитку систем теплопостачання          м. Краснограда, сіл Наталине, Піщанка, Хрестище».

2.1. Застосування технології утилізації теплоти відхідних газів котлоагрегатів ТВГ - 8М на котельних по вул. Московська, 45 Е,            вул. Лермонтова, 67, м. Красноград

При роботі котлів ТВГ-8М втрати тепла з відхідними газами досягає 17-18%, в т.ч. 7-8%  це тепло, що виноситься в димову трубу, а 10% -  прихована теплота пароутворення водяної пари, що містиця у відхідних газах з температурою 140-1600С.

Для реалізації цієї технології доцільно застосувати по одній теплоізоляційній установці ГІК-2-102 Ш на вказаних котельнях. Очікуваний коефіцієнт корисної дії котлів з утилізаторами складатиме 95-97%. При цьому загальний технологічно доступний потенціал енергозбереження з урахуванням підключеного до котельних теплового навантаження складає :

котельня по вул. Лермонтова, 67 - 151 т.у.п./рік;

котельня по вул. Московська, 45 Е - 109 т.у.п./рік.

Економічна ефективність впровадження теплоутилізаційних технологій на двох котлоагрегатах ТВГ-8М:

- загальні капітальні вкладення - 770,0 тис.грн.;

- загальна економія газу - 293,5 тис. м3/рік;

- очікуваний термін окупності витрат - 2,8 роки.

2.2. Заміна 5-ти котлів НІІСТУ-5 котельні по вул. 8 Березня,              с. Піщанка на сучасні котли КОЛВІ-650 (існуючий проект)

Коефіцієнт корисної дії котельні по вул. 8 Березня, с. Піщанка з морально та фізично зношеними котлами НІІСТУ-5 складає 72-75%. Станом на 01.01.2014 підприємством розроблена проектно-кошторисна документація на заміну 5-ти  котлів НІІСТУ-5 на три котли КОЛВІ-650,  ККД складає не менше 92%.

Економічна ефективність заміни котлів НІІСТУ-5 на котельні по          вул. 8 Березня, с. Піщанка:

- загальні капітальні вкладення - 1117,0 тис.грн.;

- загальна економія газу - 99,4 тис. м3/рік;

- очікуваний термін окупності витрат - 3 роки.

2.3. Впровадження заходу по заміні застарілих котлів на сучасні доцільно для 3-х котелень:

- котельня по вул. Полтавська, 3А (3 котла);

- котельня по вул. Леніна, 18 (2 котла);

- котельня по вул. Леніна, б/н, с. Піщанка (1 котел).

2.4. Модернізація котлів ТВГ-8М на котельних по                                 вул. Лермонтова, 67,вул.  Московська, 45 Е

Термін експлуатації котлів котельні по вул. Лермонтова, 67 складає 35-40 років, котельні по вул. Московська, 45 Е - 29 років. Нормативний термін експлуатації котлів вказаного типу 20 років.

Вартість модернізації котлів у декілька разів нижча повної їх заміни новими котлами.

Модернізація котлів ТВГ-8М передбачає комплексне:

- застосування регуляторів частоти обертання (РЧ, РЧС) асинхронних електродвигунів для автоматизації вентиляторів, димососів, рециркуляційних насосів;

- застосування стаціонарних газоаналізаторів виміру О2 і СО2 з виводом сигналів на автоматику горіння;

- заміна застарілої автоматики регулювання та безпеки;

- заміна частини труб поверхонь нагріву котлів.

Загальні капітальні вкладення модернізації двох котлів ТВГ-8М -               440 тис.грн.

Очікувана економія газу - 150,4 тис. м3/рік.

Очікуваний термін окупності витрат - 3,2 роки.

2.5. Встановлення індивідуальних теплових пунктів в 65 житлових будинках

- загальні капітальні вкладення - 1801,0 тис.грн.;

- загальна економія газу - 420,0 тис. м3/рік;

ІІІ. Зменшення втрат при транспортуванні теплової енергії

При загальній довжині теплових мереж підприємства 19,2 км, 17,8 км мають низько ефективну теплову ізоляцію з терміном ізоляції понад 20 років. Низька ефективність теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж приводе до значних втрат теплової енергії при транспортуванні до споживача.

3.1. Капітальний ремонт та заміна окремих ділянок теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб ППУ загальною довжиною  2,834 км

- зменшення споживання природного газу підприємством - 336,4  тис.м3/рік;

- вартість впровадження 3689,0 тис.грн.

IV. Значна частина споживачів розташована відносно далеко від джерел теплопостачання і при нормальному стані теплової ізоляції трубопроводи теплових мереж мають втрати більше 18% (по відношенню до загальної кількості спожитого тепла).

На підставі даних, наведених в таблиці, доцільно реалізувати наступні технічні рішення:

| Споживач | Котельня (адреса) | Протяж- ність теплово-го вводу, м | % втрат | Втрати теплової енергії, Гкал | Економія природного газу за рік, тис.м3 (за рахунок зменшення втрат теплової енергії) | Корисно спожито теплової енергії / природного газу за рік, Гкал/ тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноградський багатотопрофільний ліцей | вул. Лермонтова, 67, м. Красноград | 688,1 | 37,8 | 175,679 | 24,2 | 464,759 / 64,144 |
| Навчально-виховний комплекс № 2 | вул. Московська, 45Е, м. Красноград | 457,0 | 25,9 | 123,381 | 20,0 | 476,374/ 77,366 |
| Красноградський коледж комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» з ж/б № 8 по вул. Харківська | вул. Московська, 45Е, м. Красноград | 410,0 | 24,5 | 181,283 | 29,4 | 739,931/ 119,82 |
| Амбулаторія с. Піщанка | вул. Леніна, б/н, с. Піщанка | 262,0 | 74,2 | 74,184 | 12,3 | 99,979/ 16,578 |
| ж/б № 7, 8, 9, 12, 14, с. Дослідне | Дослідна станція | 868,0 | 37,8 | 230,65 | 32,9 | - |
| ж/б № 1, 2, 3, 5, 6, 7, вул. Молодіжна, № 67А, 69 вул. Радянська, с. Наталине | вул. Радянська, 16, с. Наталине | 1058,5 | 30,4 | 360,37 | 51,4 | - |
| Всього: |  |  |  | 1436,67 | 204,9 | 1781,043/ 277,908 |

4.1. Використання існуючої або встановлення блочно-модульної котельні з котлами на твердому паливі на території багатопрофільного ліцею

- заміщення 142,5 тис.м3 природного газу;

- вартість впровадження 729,5 тис.грн.

4.2. Встановлення блочно-модульної котельні з котлами на твердому паливі на території навчально-виховного комплексу № 2       (НВК № 2)

- заміщення 125,8 тис.м3 природного газу;

- вартість впровадження 750,0 тис.грн.

4.3. Встановлення твердопаливних котлів в існуючій будівлі  котельні Красноградського коледжу комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

- заміщення 222,18 тис.м3 природного газу;

- вартість впровадження 800,0 тис.грн.

4.4. Заміна по одному резервному котлу на твердопаливні піролізні котли «Мотор Січ» (ТОВ «Атом») тепловою потужністю 250 кВт кожний на діючих котельних по вул. Комсомольська, с. Хрестище;           вул. Леніна, б/н, с. Піщанка

- заміщення 127,0 тис.м3 природного газу;

- вартість впровадження 600,0 тис.грн.;

- термін окупності – 1,5 роки.

4.5. Переведення споживачів на індивідуальне та поквартирне опалення. Проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи та надання населенню, що  проживає в багатоквартирних житлових будинках, які забезпечуються тепловою енергією від котельних Дослідної станції та Сільгосптехніки, с. Наталине, дозволу на облаштування квартир індивідуальним опаленням

- зменшення споживання природного газу підприємством -                      340,3 тис.м3/рік за рахунок повного усунення втрат теплової енергії в теплових мережах і більш високий коефіцієнт корисної дії індивідуальних котлів.

4.5.1. Реконструкція внутрішньобудинкових систем опалення будівель ОСББ «Мрія» і Піщанської амбулаторії з встановленням газових котлів в існуючих приміщеннях.

- зменшення споживання природного газу підприємством -                     55,9 тис.м3/рік за рахунок повного усунення втрат теплової енергії в теплових мережах.

Висновки

У зв’язку з певними труднощами у забезпеченні системи «Теплокомуненерго» природним газом Уряд України, Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації вимагає від теплопостачальних підприємств області зменшення споживання природного газу до 25% від загального об’єму.

Дана Програма передбачає заходи зменшення обсягів використання природного газу котельними Красноградського району за рахунок:

- заходів з реконструкції;

- заміщення іншими енергетичними ресурсами.

Економічно доцільний потенціал зменшення споживання природного газу Красноградським підприємством теплових мереж та бюджетними установами Красноградського району складає 1183,88 тис.м3:

- За рахунок заходів з реконструкції

| № з/п | Заходи з реконструкції | Адреса впровадження заходу | Капітальні вкладен ня, тис.грн. | Економія палива, тис.м3 | Очікувані терміни окупності/ рік впровад ження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застосування технології утилізації теплоти відхідних газів | Котельні вул. Московська, 45 Е, вул. Лермонтова, 67, м. Красноград | 770,0 | 293,5 | 2,8 роки/ 2015 рік |
| 2. | Заміна 5-ти котлів НІІСТУ-5 котельні по вул. 8 Березня, с. Піщанка на сучасні котли КОЛВІ-650 | Котельня вул. 8 Березня, с. Піщанка | 1117,0 | 99,4 | 3 роки/ 2014 рік |
| 3. | Заміна 2-х котлів НІІСТУ-5 на сучасні котли КОЛВІ-650 | Котельня вул. Леніна, 18, м. Красноград | 123,0 | 8,2 | 9 років/ 2015рік |
| 4. | Заміна 2-х котлів НІІСТУ-5 на сучасні котли КОЛВІ-650 | Котельня вул. Полтавська, 3, м. Красноград | 132,0 | 11,2 | 9 років/ 2016 рік |
| 5. | Модернізація котлів ТВГ-8М | Котельні вул.Московська, 45 Е, вул. Лермонтова, 67, м. Красноград | 440,0 | 150,4 | 3,2 роки/ 2017 рік |
| 6. | Капітальний ремонт та заміна окремих ділянок теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб ППУ | Теплові мережі підприємства протяжністю 2,834 км | 336,4 | 3,7 | 7 років/ 2014-2017 роки |
| 7. | Теплоізоляція трубопроводів теплових мереж, проложених в будівлях з централізованим теплопостачанням, утеплення будівель | Будівлі споживачів | 1500,0 | 500,0 | 3 роки/ 2014-2017 роки |
|  | Всього: |  | 2918,4 | 566,4 |  |

2. За рахунок заміщення природного газу іншими енергетичними ресурсами

| № з/п | Заходи по заміні природного газу | Адреса впровадження заходу | Капітальні вкладення, тис.грн. | Об’єм заміще ного газу, тис.м3 | Рік впровад ження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Використання існуючої або встановлення блочно-модульної котельні з котлами на твердому паливі | Багатопрофільний ліцей, вул. 19 Вересня, м. Красноград | 729,5 | 142,5 | 2015 |
| 2. | Встановлення блочно-модульної котельні з котлами на твердому паливі | НВК № 2 | 750,0 | 125,8 | 2016 |
| 3. | Встановлення твердопаливних котлів в існуючій будівлі котельні | Красноградський коледж комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради | 800,0 | 222,18 | 2017 |
| 4. | Заміна частини існуючих котлів на газовому паливі на котли твердопаливні піролізні «Мотор Січ» (ТОВ «Атом») | Котельня вул.Комсомоль-ська, с. Хрестище; Котельня вул. Леніна, б/н, с. Піщанка | 300,0 300,0 | 60 67 | 2015 2015 |
|  | Всього: |  | 2879,5 | 617,48 |  |

Керуючий справами

апарату районної ради                                                                 В. Щепіна